## Slide 1: IPA Präsentation
Pascal Mani
25.04.2014

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet meines Werkstückes
Herausforderungen
Mein Vorgehen
Probleme während der Fertigung
Fazit

## Slide 3: Einsatzgebiet meines werkstückes

## Slide 4: Herausforderungen
Bis auf eine Tiefe von 109mm fräsen
Dünnwandigkeit
Vibrationen

## Slide 5: Mein Vorgehen
Rohmaterial einspannen
Maschine rüsten
Erster Schritt

## Slide 6: Mein Vorgehen
Programmierung des ersten Programms (nächste Folie)
Fräsen des ersten Programms
Bohrungen mit M8 versehen für die Aufspannung 2
Taschen und Bohrungen auf Z0

## Slide 8: Mein Vorgehen
Grosse Tasche bis Tiefe von 60mm vorschruppen
Aussenkontur bis Tiefe von 90mm vorschruppen
Tasche fertig fräsen bis 104mm
Innenkontur 7

## Slide 9: Mein Vorgehen
25mm Platte
Aufspannlehre fertigen

## Slide 10: Mein Vorgehen
Werkstück umspannen / ausrichten
Programmieren und Fräsen bis Z-50
Erste Fertigung der Aufspannung 2

## Slide 11: Mein Vorgehen
Schruppen / Schlichten ohne Streben flächenfräsen
Streben flächenfräsen (Schruppen / Schlichten)
Aussenkontur von Z-50 bis Z-159

## Slide 12: Mein Vorgehen
Rundtisch auf Maschine ausrichten
Werkstück auf Rundtisch ausrichten
Alle drei Fertigungen absolvieren
Konventionelle Bearbeitungen

## Slide 13: Mein Vorgehen
Werkstück umspannen und neu ausrichten
M8 Gewinde ausfräsen
M8 Gewinde ausdrehen
Befestigungsgewinde (6xM8) ausdrehen

## Slide 14: Probleme während der Fertigung
Grund: der Gewindebohrer hatte nicht mehr genügend schnitt
Behebung: am Schluss musste er hinaus erodiert werden
Gewindebohrer Gebrochen

## Slide 15: Probleme während der fertigung
Grund: Ich habe im Programm den nötigen Versatz nicht eingegeben
Ursache: Der NC-Anbohrer hat die Innenkontur verletzt
Behebung: Da die Kontur im Nachhinein ausgerieben wurde hat dies auf die Funktion keinen Einfluss
Programmfehler

## Slide 16: Probleme während der Fertigung
Grund: zu wenig Schnitt des Fräsers
Ursache: Vibrationsspuren
Behebung: neuer Fräser speziell für Aluminium ( HM / 2-lippig / mehr Schnitt)
Vibrationsspuren an der Aussenkontur

## Slide 17: Fazit
Habe viel