## Slide 1: IPA - Gabelaufnahme
Mike von Burg

## Slide 2: Ducati 996
Hubraum 996 cm3
Nennleistung 83 KW (113 PS) bei 8500 1/min
Drehmoment 96 Nm bei 7000 1/min
265 km/h

## Slide 3: Aluminium 7075
Luft- und Raumfahrt
Militär
Anwendungen im Nuklearbereich
Höchste Festigkeit

## Slide 4: Materialvergleich
 | 7075 (AlZn5.5MgCu) | 6082 (AlMgSi1) | S235JR
Zugfestigkeit | 490 - 540 N/mm2 | 275 - 300 N/mm2 | 360 - 510 N/mm2
Streckgrenze | 390 - 460 N/mm2 | 240 - 255 N/mm2 | 235 N/mm2
Brinellhärte | 105 - 150 HBW | 84 - 91 HBW | 102 - 140 HBW
Schweissbarkeit | gut | gut | gut
Korrosionsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | Nein
Dichte | 2.81 kg/dm3 | 2.7 kg/dm3 | 7.84 kg/dm3

## Slide 5: Werkstoffzusammensetzung
 | 7075 (AlZn5.5MgCu) | 6082 (AlMgSi1) | Einfluss
Silizium | 0.4% | 0.7% – 1.3% | Gegen Spannungsriss-korrosion + Festigkeit
Eisen | 0.5% | 0.5% | + Festigkeit
Kupfer | 1.2% - 2% | 0.1% | + Festigkeit
Mangan | 0.3% | 0.4% - 1% | + Streckgrenze, Zugfestigkeit
Magnesium | 2.1% - 2.9% | 0.6% – 1.2% | + Festigkeit + Schweissbarkeit + Vergütbarkeit
Chrom | 0.18% - 0.28% | 0.25% | + Festigkeit
Zink | 5.1% - 6.1% | 0.2% | + Festigkeit + Vergütbarkeit
Titan | 0.2% | 0.1% | + Festigkeit
Aluminium | Rest | Rest | 

## Slide 6: Wärmebehandlung
Lösungsglühen
Abschrecken
Auslagern

## Slide 7: Fertigung
CNC-Fräsen
Lenkanschläge

## Slide 8
Adapter

## Slide 9
Lenkerschellen

## Slide 10
Obere Gabelbrücke

## Slide 11
Untere Gabelbrücke

## Slide 12
Gabelbrücken zweite Seite

## Slide 14
Bohren

## Slide 15
Gabelbrücken

## Slide 16
CNC-Fräsen, Lenkerschellen

## Slide 17
Spalte fräsen
  Winkel

## Slide 18: Kosten
Chart: 
| Lehrling 3200.- | Maschine 2700.- | Werkzeug 1500.- | Material 370.-
Kosten in Sfr | 3200 | 2700 | 1500 | 370

## Slide 19: Endprodukt